Kuvaaja 1: Vaikka ulkolämpö mittari on varjossa huomaa auringon paisteen vaikutuksen selvästi (26.11.2011 klo 11:30). Keittiön/olohuoneeseen aurinko pääsee paistamaan talvella suurehkoista ikkunoista. Keittiön lämpötilanousun nousunopeudesta voidaan arvioida auringon tuottamaa lämmitystehoa. 25.11 noin klo 15 alkaen keittiössä alettu tuottaa hukkalämpöä (valaistus, televisio, liesi/hella ja ihmisten), joka on arviolta 500…1000 wattia. 26.11 klo 11:30 keittiö/olohuone lämpötila nousee jopa kaksi kertaa nopeammin eli auringon tehon voi olettaa olevan 1000…2000 wattia. Sisäinen ilmakierrätysjärjestelmä (70W) ottaa ilmaa keittiö/olohuoneesta ja jakaa sitä muihin huoneisiin. Ilmaan lisätään myös raitisilmaa, joka on ollut kyseisenä aikana 19…20 asteista. Makuhuoneen lämpötila nousee pienellä viiveellä keittiöön nähden. Kyseinen makuuhuone on talon ns. kriittisin kohta, koska kaksi seinää on ulkoseiniä sekä molemmissa seinissä ikkunat, joista toinen on pohjoiseen.